«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор,

ЗАО «»

Ф.О. Директор

«______»   января  2015 г.

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на выполнение комплекса работ по 
созданию программного обеспечения для

стенда тестирования блоков

ИЗДЕЛИЕ

Заказчик:	ОАО «Заказчик»

2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	4

1	ВВЕДЕНИЕ	5

1.1	Заявление о конфиденциальности	5

1.2	Основания для разработки	5

1.3	Наименование работ	6

2	ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ, НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ	7

2.1	Назначение системы	7

2.2	Классификация комплекса	7

2.3	Функции системы	7

2.4	Функции шкафа контроллера	8

2.5	Функции автоматизированного рабочего места оператора СТБ	9

3	ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	10

3.1	Программное обеспечение	10

3.2	Границы проекта	10

3.1	Структура программно-технических средств стенда тестирования блоков ИЗДЕЛИЕ	11

3.2	Результат проведения работ	13

4	СОСТАВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ	14

5	СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ	15

6	Заключение	16

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОСТАВИЛИ

| Организация | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Исполнитель» | Начальник сектора ПО ПЛК | Лапшин В.Р. |  | 01.2015 |

СОГЛАСОВАЛИ

| Организация | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Исполнитель» | Директор |  |  | 01.2015 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| АЭС или АС | Атомная станция |
| БПО | Базовое программное обеспечение |
| ИЗДЕЛИЕ | Комплексное распределительное устройство управления запорной арматурой, Протвино |
| ПЛК | Программируемый логический контроллер |
| ППО | Прикладное программное обеспечение |
| ППП | Предварительная проектная подготовка |
| ПТС | Программно-технические средства |
| СТБ | Стенд тестирования блоков |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| SCADA | Supervisory control and data acquisition (Диспетчерское управление и сбор данных) |

# ВВЕДЕНИЕ

Данный документ содержит описание предлагаемых ЗАО «Исполнитель» услуг по теме: создание программного обеспечения и наладки программного обеспечения стенда тестирования блоков комплексного распределительного устройства управления запорной арматурой для

Настоящее технико-коммерческое предложение (ТКП) имеет цель сформулировать технические и ценовые предложения на разработку программного обеспечения контроллера и автоматизированного рабочего места, входящих в состав стенда тестирования блоков ИЗДЕЛИЕ , а также проведение необходимых шеф-наладочных работ на  .

## Заявление о конфиденциальности

Данный документ содержит конфиденциальную информацию, принадлежащую ЗАО «Исполнитель». Указанная информация предоставлена в распоряжение Заказчика для оценки технико-коммерческого предложения.

Заказчик согласен и обязуется использовать данную информацию только для целей, указанных в настоящем Предложении. Заказчик также обязуется не разглашать, не копировать, не распространять данный документ и не раскрывать его содержание среди юридических и/или физических лиц, не связанных непосредственно с процедурой оценки и обработки данного Предложения, без предварительного согласования с ЗАО «Исполнитель».

## Основания для разработки

Основаниями для разработки настоящего ТКП являются:

- Запрос предприятия ОАО «Заказчик» № от, являющегося поставщиком оборудования ИЗДЕЛИЕ, на ТКП по выполнению комплекса работ по созданию программного обеспечения для автоматизированного испытательного стенда;

- Предложение ОАО «Заказчик», разработанное в соответствии с Техническим заданием на создание «Стенд тестирования блоков ИЗДЕЛИЕ (СТБ)» Э. номер изделия

- Описание одного из алгоритмов работы автоматизированного стенда;

- Нормативные документы ЗАО «Исполнитель» по принципам формирования контрактных цен.

## Наименование работ

Наименование работ:

- Разработка прикладного программного обеспечения контроллера СТБ;

- Разработка прикладного программного обеспечения АРМ оператора СТБ;

- Разработка эксплуатационной документации на программно-технические средства (ПТС) стенда ИЗДЕЛИЕ;

- Проведение предварительных и шеф-монтажных работ по наладке и настройке ПТС СТБ на территории ОАО «Заказчик» и Организация.

# ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ, НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

## Назначение системы

Стенд тестирования блоков ИЗДЕЛИЕ предназначен для проверки модульных выдвижных блоков, применяемых в шкафах комплектных распределительных устройств собственных нужд  0,4 кВ ИЗДЕЛИЕ производства ОАО «Заказчик», инженерно-техническим персоналом в том числе для:

- определения работоспособности блоков;

- определения соответствия электрического монтажа блоков электрическим принципиальным схемам;

- напряжения срабатывания и отпускания контакторов в главных цепях, начиная с   0,8 Uн;

- вывода на печать протокола проверки.

Стенд тестирования блоков ИЗДЕЛИЕ состоит из шкафа контроллера и автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора СТБ.

## Классификация комплекса

СТБ должен относиться к системам нормальной эксплуатации, соответствовать классу безопасности 4 (классификационное обозначение 4Н) по ПНАЭ Г-01-011 (ОПБ 88/97) и функциональной группе 4Н в соответствии с НП-026.

## Функции системы

ПТС СТБ созданы с использованием программно-логических контроллеров и графического пакета визуализации фирмы «Schneider Electric».

ПТС СТБ обеспечивается выполнение следующих функций:

- обработка сигналов ввода-вывода и выдачу исполнительных команд, в соответствии с заданными алгоритмическими процедурами;

- выполнение алгоритмических процедур, в соответствии с выбранными параметрами на АРМ;

- синхронизация времени контроллера и приложения визуализации с внешним источником точного времени;

- самодиагностика технических средств системы;

- архивирование вносимой оператором информации по проводимому тесту;

- выдача отчетов (протоколов) в электронном виде, на электронном носителе;

- генерация пороговых нарушений по превышению установленных значений;

- определение неисправностей цепей управления;

- определение неисправностей главных цепей.

## Функции шкафа контроллера

Шкаф контроллера должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- обработку и регистрацию входных сигналов ввода-вывода;

- выполнение алгоритмических последовательностей;

- выдачу исполнительных воздействий (команд) для реализации алгоритмов тестирования стенда;

- измерение электрических параметров сети;

- предупредительную и аварийную сигнализацию по отклонению параметров электрической сети от регламентных и аварийных границ.

Технические характеристики шкафа контроллера приведены в таблице 1.

По каналам ввода-вывода предусмотрен резерв в размере 20 % от существующего объема каналов ввода-вывода.

Таблица 1. Технические характеристики шкафа контроллера

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Количество аналоговых входов, шт. | 16 |
| Количество дискретных входов, шт. | 64 |
| Количество дискретных выходов, шт. | 128 |
| Интерфейсы связи | Ethernet |
| Условия эксплуатации | УХЛ 4 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Расчетный ток потребления, А | 5 |
| Тип питающее сети, | TN-S |
| Габариты ВхШхГ, мм | 600х600х300 |
| Масса, кг | 70 |
| Степень защиты, IP | 54 |

## Функции автоматизированного рабочего места оператора СТБ

АРМ оператора должно обеспечивать выполнение следующих функций:

- параметрирование процесса тестирования;

- конфигурирование последовательности для проведения тестирования;

- контроль, регистрация, сигнализация изменения параметров электрической сети стенда;

- отображение и регистрация состояния оборудования стенда; регистрация действий оператора; дистанционное управление технологическим оборудованием.

Регистрация данных на АРМ осуществляется в архив. Глубина архива составляет 3 месяца.

В состав АРМ оператора должен входить переносной компьютер и SCADA пакет.

Разработанное ППО должно иметь возможность настройки под конкретный тип блоков комплексного распределительного устройства управления запорной арматурой (ячейка ИЗДЕЛИЕ).

# ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

## Программное обеспечение

Прикладное программное обеспечение (ППО) СТБ разрабатывается на лицензионном базовом программном обеспечении (БПО) компании Schneider Electric и состоит из следующих компонентов:

- инструментальная система Unity Pro XL версии не ниже V6, поддерживающая разработку прикладных задач программируемых логических контроллеров (ПЛК) на пяти языках по стандарту МЭК 61131-3;

- инструментальный пакет Vijeo Citect версии не ниже V7.2 для конфигурирования автоматизированного места оператора под прикладную задачу.

Базовое программное обеспечение сопровождается программной документацией фирмы-разработчика базового программного обеспечения (на русском или английском языке), достаточной для его сопровождения.

## Границы проекта

Работы ЗАО «Исполнитель» по данному проекту ограничиваются:

- получением информации с клеммной сборки, установленной в шкафу контроллера;

- отображением информации о тестировании на переносном компьютере (АРМ);

- передачей информации, при необходимости, во внешнюю сеть предприятия.

Основная часть работ созданию ППО и конфигурированию контроллеров проводится на площадке ЗАО «Исполнитель», проведение заводских (предварительных) испытаний проводится на площадке ОАО «Заказчик».

Заключительная часть работ ЗАО «Исполнитель» осуществляется в виде проведения пусконаладочных работ совместно с представителями Заказчика и под их руководством на площадке  .

## Структура программно-технических средств стенда тестирования блоков ИЗДЕЛИЕ

Структура комплекса программно технических средств стенда представлена на рисунке 1.

В таблице 2 приведен перечень оборудования для реализации данного проекта. Данное оборудование в рамках данного проекта не закупается и не изготавливается (его стоимость не учитывается в ТКП). Закупка оборудования, конструкторская документация и сборка шкафа контроллера будет произведена Заказчиком.

Таблица 2. Перечень оборудования ПТС СТБ ИЗДЕЛИЕ

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| BMX XBT 0800 | Каркас на 8 слотов без расширения |
| CPS 2000 | Блок питания |
| P342020 | Контроллер с портом Ethernet |
| AMI 0810 | Модуль аналогового ввода 8AI 4-20mA |
| AMI 0810 | Модуль аналогового ввода 8AI 4-20mA |
| DDI 6402K | Модуль дискретного ввода 64DI |
| DDO 6402K | Модуль дискретного вывода 64DO |
| DDO 6402K | Модуль дискретного вывода 64DO |
| HP Probook 4730s | Ноутбук АРМ оператора |
| Vijeo Citect v.7.2 (600io) | Лицензия Citect на 600 точек ввода-вывода |

Рисунок 1 – Структурная схема ПТС стенда тестирования блоков ИЗДЕЛИЕ для Организация-2

## Результат проведения работ

Результатом проведения работ по созданию программного обеспечения для ПТС СТБ ИЗДЕЛИЕ должно стать разработанное, установленное и отлаженное на объекте   ППО стенда. Оформление завершения работ - подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Планируемый  перечень работ по разработке ППО стенда тестирования блоков приведен в таблице 3.

Таблица 3. Планируемый перечень работ по разработке ППО

| Этап | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| ППП | Уточнение требований и разработка ТКП | Исполнитель, Заказчик |
| 1 | Разработка ТЗ |  |
|  | Получение, обработка и согласование исходных данных (ИД) | Исполнитель, Заказчик |
|  | Разработка и согласование ТЗ | Исполнитель, Заказчик |
| 2 | Программирование |  |
|  | Разработка ППО | Исполнитель |
|  | Автономная наладка и предварительные испытания ППО стенда на территории ЗАО «Исполнитель» | Исполнитель |
|  | Разработка, согласование и выпуск ПД | Исполнитель |
|  | Приемочные испытания ППО комплекса на площадке ОАО «Заказчик» | Исполнитель, Заказчик |
| 3 | Внедрение |  |
|  | Шеф - наладочные работы на месте эксплуатации | Исполнитель |
|  | Корректировка документации по результатам ПНР | Исполнитель |

# СОСТАВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

В рамках работ по созданию прикладного программного обеспечения стенда блоков   ИЗДЕЛИЕ предлагается выполнить комплекс работ, указанный в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование этапа работ | Результат | Стоимость руб. без НДС | НДС 18% руб. | Стоимость с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и согласование ТЗ | Техническое задание на ППО СТБ |  |  |  |
| Получение и обработка исходных данных | Математическое описание последовательностей тестирования. Создание и согласование альбома видеокадров |  |  |  |
| Разработка и отладка программного кода контроллера | Прикладное программное обеспечение контроллера |  |  |  |
| Разработка и отладка программного кода АРМ | Прикладное программное обеспечение АРМ |  |  |  |
| Разработка эксплуатационной документации | Спецификация ППО СТБ Руководство оператора Руководство программиста |  |  |  |
| Проведение отладки на территории изготовителя стенда | Протокол проведения тестирования |  |  |  |
| Сдача в эксплуатацию на | Акт сдачи в эксплуатацию |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

# СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

Состав документации, разрабатываемой на каждом этапе работ, приведен в таблице 5.

Таблица 5. Состав документации

| Этап | Разрабатываемая документация |
| --- | --- |
| Пред- проектная подготовка | ТКП. |
| Разработка ТЗ | ТЗ с Приложениями: перечни контролируемых и отображаемых параметров и сигналов; описанные последовательности тестирования в графическом виде; альбом экранных форм. Спецификация на покупные программные продукты |
| Изготовление и поставка | ПД в составе: Спецификация ППО СТБ; Руководство оператора; Руководство программиста. ППО в составе: дистрибутивов созданного программного обеспечения. |
| Сдача в опытную эксплуатацию | Программная документация, откорректированная по результатам ПНР |

Разрабатываемая исполнителем документация должна быть передана Заказчику на русском языке:

- в виде учтенной копии на бумажном носителе - в одном экземпляре;

- в виде электронной копии на электронном носителе (оптическом диске) – в одном экземпляре.

Держателем подлинников документации является разработчик.

Фирменная сопроводительная документация компаний - производителей (поставщиков) покупных программных средств поставляется на языке и в количестве экземпляров, соответствующих условиям поставки покупных программных средств разработчику.

# Заключение

Предложенные в настоящем ТКП основные технические решения по программному обеспечению комплекса щитов позволяют обеспечить:

- выполнение требований Заказчика, приведенных в Техническом Задании;

- данный стенд тестирования (ИЗДЕЛИЕ) будет использоваться совместно с техническими средствами ИЗДЕЛИЕ на многих установках, построенных на базе контроллерного оборудования и средств автоматизации Schneider Electric.